## Slide 1: IV.2 Módulo 7 Análise do benefício da prevenção de acidentes em obra
Alfredo Soeiro
10Nov18 ©

## Slide 2: Processos de análise
Teoria da Decisão
Três níveis de tratamento da informação
Descentralização das fontes de dados
Sem dados sobre acidentes anteriores
Consequências dos acidentes
Probabilidades de ocorrência

## Slide 3: Critério da Racionalidade (ou de Bernouilli)
Mais frequente
Tarefa X - riscos A e B
Custos Ca e Cb
Consequências económicas Va e Vb
Benefícios (económicos ou sociais) diferentes

## Slide 4: II. Critério da Utilidade
Avaliações das consequências
Tarefas previstas no programa de trabalhos
Critérios relevantes
Agravamento dos custos
Gravidade dos danos pessoais ou materiais
Atraso das datas de conclusão

## Slide 5: III. Critério da Frequência
Probabilidades de ocorrência
Consequências respectivas
Associação e avaliação
Estatísticas de acidentes de trabalho
Árvores de decisão

## Slide 6: Critério da Racionalidade (exemplo)
Cofragem duma laje em betão armado
Queda em altura
Contaminação com óleo de descofragem
Medidas de prevenção com o mesmo grau de risco
Consequências
Custos de implementação
Probabilidades de ocorrência.

## Slide 7: Critério da Racionalidade: Cofragem de Laje
Risco | Prevenção | Custo das Medidas (Euro)
Queda em altura | Acessos, guarda-corpos, redes, plataformas | 60000
Contaminação com óleo de cofragem | Protecção Individual Pulverização | 250

## Slide 8: Critério da Utilidade (Exemplo)
Critério adoptado
Estimar as consequências possíveis
Custos resultantes
Gravidade dos danos causados
Soterramentos
Causas mais relevantes

## Slide 9: Critério da Utilidade: Soterramentos
Causas | Grau importância
Falta de entivação (58%) | Primeiro
Desabamento de muros (11%) | Segundo
Entivação deficiente (10%) | Terceiro
Montagem/desmontagem (9%) | Quarto
Outros (8%) | Quinto
Inclinação do talude (4%) | Sexto

## Slide 10: Critério da Frequência
Associação probabilidades de ocorrência e estimativa das consequências
Índice de Ocorrência: IO = A x 1000 / W
A - número de acidentes na construção
T - número de trabalhadores
Custos previsíveis dos acidentes
Ano de 1997, 50 trabalhadores
Custos directos e seguros

## Slide 11: Critério de Frequência: Custos Directos Anuais Esperados
Tipo de Acidente | Custo médio (Euro) | IO | Custos esperados (Euro)
Fatal | 89425 | 69,5 | 6215
Não Fatal | 1975 | 17200 | 169850

## Slide 12: Conclusões
Teoria da decisão na gestão da segurança
Ferramenta indispensável
Riscos e medidas preventivas
Bases de dados com informação
Amplas e de acesso simples
Números, causas, consequências e informação relevante